НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Комитет по технологическому проектированию

объектов производственного назначения

(ред. от 23.11.2013 г.)

ПРОЕКТ

## Положение

## о составе разделов проектной документации

на объекты капитального строительства

производственного назначения и требования

к их содержанию этих разделов

## I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного назначения и требования к содержанию этих разделов:

а) при подготовке проектной документации для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представляемой в органы государственного строительного надзора;

б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).

в) при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства при их капитальном ремонте;

г) при подготовке проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации государственную экспертизу.

2. В целях настоящего Положения к объектам капитального строительства производственного назначения в зависимости от их функционального назначения и характерных признаков относятся здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности, за исключением линейных объектов

В целях реализации настоящего Положения к объектам капитального строительства производственного назначения в зависимости от их функционального назначения и характерных признаков относятся здания, строения, сооружения, предназначенные для использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), в том числе объекты обороны и безопасности, за исключением линейных объектов;

3. В зависимости от функционального назначения и характерных признаков объектов капитального строительства, указанных в пункте 2 настоящего Положения, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно - правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности, применительно к таким объектам вправе разработать дополнительные требования по содержанию разделов проектной документации.

Указанные требования вступают в силу в установленном порядке после их утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  строительства, архитектуры, градостроительства.

## 4. Проектная документация на объекты капитального строительства и состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и/или технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающих принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и прилагаемых к ним документов.

Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

5. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства  могут разрабатываться дополнительные материалы в текстовой и графической формах, в виде рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и  материалов, и иных документов (далее - рабочая документация).

6. Объем, состав и содержание разрабатываемой рабочей документации определяется застройщиком (техническим заказчиком) с учетом настоящего положения, указывается в задании на проектирование.

п.5 и 6 регламентируют разработку рабочей документации (РД), но допускает толкование о возможности разработки РД на стадии разработки проектной документации (ПД). Данный пункт разрешает требовать экспертным органам РД на экспертизу. Отсутствие в задании на ПИР разработки рабочей документации может истолковываться как ошибка заказчика в рамках обеспечения надежности и безопасности объекта.

В соответствие с законодательством строительство, реконструкция объектов осуществляется по рабочей документации, подготовленной на основании согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документации. При этом объем рабочей документации определяется ГОСТ Р 21.1101 и другими национальными стандартами, входящими в Перечень добровольного применения к Федеральному закону от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  строительства, архитектуры, градостроительства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности.

8. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной (в том числе и рабочей документации) - устанавливаются национальными стандартами Российской Федерации.

9. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и застройщиком (техническим заказчиком) заказчиком и указывается в задании на проектирование.

Понятие «застройщик (технический заказчик)» является частным вариантом понятия «заказчик». Заказчик (проекта) и застройщик (объекта) могут быть разными лицами. Застройщик объекта на стадии проектирования может отсутствовать.

Необходимость и объем разработки разделов проектной документации на объекты капитального строительства при их капитальном ремонте  определяются застройщиком (техническим заказчиком) и указываются в задании на проектирование.

Проектная документация на реконструкцию и  капитальный ремонт зданий и сооружений выполняется с учетом результатов предварительного обследования, а также мониторинга технического состояния в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Разделы 9 6, 15, 11, 15.1, 11.1  проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 32 25, 39 31- 44 36 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются застройщиком (техническим заказчиком) и указываются в задании на проектирование.

Необходимость разработки отдельных подразделов раздела 5 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 21 18 – 31 24 настоящего Положения, определяется  застройщиком (техническим заказчиком) в зависимости от специфики объекта капитального строительства и указывается в задании на проектирование. Кроме того, в случаях, если в задании на проектирование не указаны изготовители технологического оборудования, технических средств или установок, подлежащих применению на проектируемых объектах капитального строительства, в текстовых частях данных подразделов должны содержаться технические требования к технологическому оборудованию, технических средств или установок.

Необходимо откорректировать п. 9, т.к. в Положении должен быть приведен состав обязательных подразделов раздела 5 проектной документации, как это сделано в действующем «Положении…», т.к.в этих разделах приводятся решения, влияющие на обеспечение надёжности и безопасности объекта. Дополнительные подразделы раздела 5, обусловленные дополнительными требованиями внутрикорпоративных стандартов или Заказчика, должны оговариваться в Задании на проектирование.

Технические требования к технологическому оборудованию обязательно должны входить в конкурсную документацию для определения поставщика материально-технических ресурсов, а также в опросные листы на оборудование (для заводов-изготовителей). При необходимости определения поставщика материально-технических ресурсов на основании конкурса, его необходимо проводить ДО окончания проектирования объекта, что отражено в «Регламенте по формированию и реализации Инвестиционных программ ОАО «Газпром», №01-105, утверждённом 24.11.2008г. Председателем Правления А.Б.Миллером.

10. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается застройщиком (техническим заказчиком) и указывается в задании на проектирование.

Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.

В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного или нескольких из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект (объекты) может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.

11. Проектная документация на объекты капитального строительства, разработанная в соответствии с заданием на проектирование и отвечающая требованиями настоящего Положения, в случаях установленных законодательством подлежит представлению на государственную экспертизу проектной документации.

Утвержденная в установленном порядке проектная и рабочая документация представляется застройщиком (техническим заказчиком) в органы государственного строительного надзора.

Указанная документация также представляется в органы государственного строительного надзора. Кроме того, в органы государственного строительного надзора представляется и разработанная в соответствии с заданием на проектирование рабочая документация».

В органы государственного строительного надзора передаётся прошедшая экспертизу (в случае необходимости) и утверждённая Заказчиком проектная документация. Рассматриваемое Положение предназначено для проектных и экспертных организаций и определяет только требования к составу и содержанию разделов проектной документации, разработка которой осуществляется на этапе проектирования объекта. Строительный надзор осуществляется при строительстве объекта, т.е. на другом этапе реализации инвестиционного проекта.

## II. Состав разделов проектной документации

на объекты капитального строительства

производственного

назначения и требования

к содержанию этих разделов.

12. Проектная документация на объекты капитального строительства производственного назначения состоит из 14 17 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 13 – 47 36  настоящего Положения.

12.1 В начале каждого раздела (подраздела) проектной документации следует приводить перечень нормативно-технических документов, на основании которых разрабатывается раздел (подраздел).

12.2 Для учета отраслевой спецификации, в зависимости от функционального назначения и характерных отраслевых признаков отдельных объектов капитального строительства, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно - правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности, вправе устанавливать иные требования к составу, содержанию разделов проектной документации и последовательности их изложения.

13. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:

в текстовой части

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации:

федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской Федерации, комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная целевая программа и другие программы;

решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;

решение застройщика;

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

задание на проектирование;

отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;

утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства - в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства;

документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления;

технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия);

документы о согласовании отступлений от положений технических условий (в случае наличия таких отступлений);

разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (в случае наличия таких отклонений);

акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа);

иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома

не относится к объектам производственного назначения;

заключение по результатам обследования строительных конструкций и систем инженерного обеспечения объекта капитального строительства (при реконструкции и капитальном ремонте).

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. Состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);

г) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах;

д) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства;

е) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка;

ж) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;

з) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

и) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований сведения об использованных в проекте объектах патентных прав (номер, название, дата приоритета  и статус патента и его патентообладатель), результатах проведенных патентных исследованиях на патентную чистоту (Отчет об экспертизе патентной чистоты, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96), выполняемых в случае, если необходимость указана в задании на проектирование;

к) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;

л) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

м) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства;

н) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;

о) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (не является обязательным);

п) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости таких затрат);

р) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, нормативами градостроительного проектирования, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

с) сведения о социально-экономических и экологических условиях района строительства его природно-географических, геологических, гидрогеологических, сейсмологических и других условий.

т) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

у) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

ф) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;

х) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

ц) сведения о допуске на виды к видам работ по подготовке проектной документации, выданным саморегулируемой организацией основанной на членстве лиц осуществляющейих подготовку проектной документации, в которой состоит проектная организация (в случае, установленном законодательством);

ч) идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах осуществляющих подготовку проектной документации (фамилия имя отчество, реквизиты документов удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, ИНН, место нахождения юридического лица);

ш) перечень нормативно-технических документов, на основании которых разрабатывается проектная документация;

Приведение перечня нормативно-технических документов, на основании которых разрабатывается проектная документация, в разделе «Пояснительная записка» нецелесообразно.

щ) уровень ответственности проектируемого здания (сооружения) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы (копии документов, заверенные организацией (лицом), осуществившей подготовку проектной документации), указанные в подпункте "б"  настоящего пункта, должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме. При этом копии документов, указанные в абзацах 2,4 и 10 подпункта «б» настоящего пункта должны быть оформлены в установленном порядке.

14. Раздел 2 "Технологические решения" должен содержать:

Подраздел "Технологические решения" раздела 5

в текстовой части

а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции;

б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд;

в) данные топливно-энергетических и материальных балансов.

г) описание источников поступления сырья и материалов, а также требования к их параметрам и мили качественных характеристикам;

д) описание требований к параметрам и/или качественным характеристикам продукции;

е) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования

Показатели и характеристики технологического процесса и оборудования определяются параметрами процесса, которые в свою очередь определяются заданными требованиями к качеству продукта и производительности;

ж) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов (при наличии);

з) организация складского хозяйства, вспомогательного производства, механизация погрузо-разгрузочных транспортных систем (ПРТС)

зи) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах;

и) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и/или разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств;

иI) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и/или разрешений на применение используемого на опасных производственных объектах технических устройств или сведения о необходимости получения сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и/или разрешений на применение до ввода технических средств в эксплуатацию для технических средств не выпускаемых серийно.

В соответствии с ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

к) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности;

л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда и технике безопасности при эксплуатации производственных объектов капитального строительства;

лI) мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций;

м) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе (при наличии);

мI) метрологическое обеспечение;

н) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники в том числе по отдельным цехам, производственным сооружениям;

о) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

нп) сведения о виде, составе и планируемом объеме: отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов

## - образующихся при строительстве и эксплуатации вторичных ресурсов, используемых в качестве сырья и (или) материалов в иных технологических процессах либо для иного строительства в соотвествии с данной проектной документацией;

## - отходов производства, подлежащих размещению на специализированных полигонах (захоронению) с указанием класса опасности для окружающей среды;

- отходов производства, подлежащих передаче для утилизации специализированным организациям с указанием класса опасности отходов для окружающей среды;

ор) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

пс) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;

рт) описание принципиальных схем размещения технологического оборудования и технологических процессов;

су) иные тестовые  материалы, выполняемые в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

тф) обоснование категорийности зданий и сооружений объекта капитального строительства (при необходимости);

ух) режим работы предприятия, описание технических средств и обоснование проектных решений по обеспечению охраны объекта;

фц) характеристика и назначение межцеховых технологических коммуникаций, монтаж, испытание, теплоизоляция трубопроводов.

в графической части

хф) принципиальные схемы размещения технологического оборудования и технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;

цх) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции и других мест - для объектов производственного назначения - действие документа распространяется именно на такие объекты;

чц) схему грузопотоков (при необходимости);

шч) планы размещения технологического оборудования и принципиальные схемы технологических процессов (кроме жилых зданий);

ш) схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпункте «с»  настоящего пункта.

15. 14. Раздел 3 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент);

г) технико-экономические показатели по схеме планировочной организации земельного участка предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных природных и техногенных процессов и воздействий;

е) описание организации рельефа территории;

ж) описание решений по благоустройству, озеленению и освещению территории

Решения по освещению должны быть описаны в соответствующем разделе проектной документации;

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, и обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства.

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) перевозки людей и грузов;

Обоснование достаточности транспортных коммуникаций при строительстве приводится в разделе 6 «Проект организации строительства»

к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций), с обоснованием их достаточности для эксплуатации объекта»;

в графической части

л) схему планировочной организации земельного участка с отображением:

мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним;

границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии является обязательным только для объектов производственного назначение, строительство которых ведется на территории городов и населенных пунктов);

зон с особыми  условиями использования территории (при их наличии является обязательным только для объектов производственного назначение, строительство которых ведется на территории городов и населенных пунктов);

зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии);

линий градостроительного регулирования;

красных линий;

этапов строительства объекта капитального строительства (при наличии таких этапов);

Всю вышеперечисленную информацию лучше показать на разных чертежах: Ситуационный план, Разбивочный план, План благоустройства и озеленения, как требует ГОСТ 21.508-93

м) схему благоустройства и озеленения территории с отображением:

существующего и проектируемого озеленения;

малых архитектурных форм;

освещения территории расположения осветительных приборов;

существующих и проектируемых, дорог, тротуаров, дорожек и площадок.

н) схему организации рельефа и инженерной подготовки территории, план земляных масс;

о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;

п) схему расположения объекта капитального строительства в документах территориального планирования (ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта), с указанием границ смежных участков, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям.

р) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование;

16 15. Раздел 4 3 "Архитектурные решения" должен содержать:

в текстовой части

а) описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-планировочных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;

в) описание  и обоснование решений по отделке помещений основного вспомогательного обслуживающего и технического назначения;

г) описание архитектурных решений, направленных на соблюдение санитарно-гигиенических условий по естественному освещению, инсоляции, солнцезащите и звукоизоляции помещений с постоянным пребыванием людей;

д) описание решений по маркировке и светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (в случаях установленных законодательством Российской Федерации);

е) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров (не является обязательным);

ж) описание и обоснование  решений по полам и кровле;

з) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

и) обоснование архитектурно-планировочных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций,

безопасного уровня электромагнитных и иных излучений и пожарную безопасность;

к) описание и обоснование по полам и кровле;

л) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений;

м) обоснование архитектурно-планировочных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений и пожарную безопасность;

н) описание архитектурных решений, направленных на соблюдение инсоляции, солнцезащите помещений;

о) цветовое решение фасадов;

п) ведомости отделки помещений;

р) планы кровли;

с) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений, с указанием относительных высотных отметок уровней конструкций.

в графической части

к) отображение фасадов;

л) цветовое решение фасадов (не является обязательным);

м) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений;

н) планы кровли;

о) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений, с указанием относительных высотных отметок уровней конструкций;

п) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения (не является обязательным);

р) иные графические  и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

17 16. Раздел 5   4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

д) описание и обоснование конструктивных, технических и объемно-планировочных решений зданий, строений и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость объекта капитального строительства в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе  строительства и эксплуатации;

е) обоснование конструктивных решений и мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

снижение шума и вибраций;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений;

пожарную безопасность несущих и ограждающих конструкций;

ж) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения с учетом таких факторов, как многолетнемерзлые грунты и сейсмика;

з) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов или обоснование отсутствия таких решений;

и) сведения о нагрузках на строительные конструкции, в том числе от подъемно-транспортного оборудования;

к) результаты расчетов оснований и несущих строительных конструкций;

в графической части

л) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;

м) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;

н) схемы каркасов и их узлов (при применении каркасной схемы);

о) планы перекрытий, покрытий;

п) поэтажные схемы расположения несущих конструкций, ограждающих конструкций,  стен жестокости, перегородок;

р) план и сечения фундаментов;

с) схемы инженерных сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от опасных природных и техногенных процессов (при наличии решения о необходимости защиты территории объекта капитального строительства);

т) схемы армирования несущих монолитных железобетонных конструкций (при наличии таких конструкций);

у) иные графические  и материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

18. Раздел 6 «Автоматизация систем управления технологическими процессами» (в разработке)

19. Раздел 7 «Организация эксплуатации» (в разработке)

20. 17 Раздел 8 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения ";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел «Система связи и сигнализации»;

е) подраздел "Система газоснабжения";

ж) подраздел "Технологические решения";

предлагается выполнить отдельный раздел  «Технологические решения»

ж) подраздел «Система пожаротушения»;

з) подраздел «Автоматизация и телемеханизация» (при необходимости);

и) подраздел «Система пожаротушения» раздела 2;

к) подраздел «Информационная безопасность» раздела 2 (при необходимости);

л) подраздел «Комплексы инженерно-технических средств охраны» (при необходимости);

м) подраздел «Защита от коррозии».

Данным «положением» предполагается, что сведения об автоматизации и телемеханизации должны быть в подразделе «Технологические решения». На объектах производственного назначения, где решения по автоматизации и телемеханизации не требуются, данный раздел может быть исключен заказчиком проектной документации при подготовке задания на проектирование (п.9 данного «положения»).

Предлагается в отдельных случаях, когда система связи имеет протяженный разветвленный характер и высокую стоимость, например, для линейных объектов, допускается выполнение отдельных подразделов «Технологическая связь» и «Сигнализация» и представить описание проектной документации для каждой из систем.

21. 18. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 8 5 должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;

б) предварительные технические условия или справку от энергоснабжающей организации о технической возможности подключения дополнительной нагрузки к сетям МРСК;

в б) обоснование и описание принятой схемы электроснабжения;

гв) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

дг) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

ед) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

же) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

зж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

из) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

ки) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;

лк) сведения о типе, классе, кабелей, проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению на объекте капитального строительства;

мл) описание системы рабочего и аварийного освещения;

нм) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

он) иные тестовые материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

в графической части

по) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от источников электроснабжения с указанием мест размещения электрооборудования;

п) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций,

р) принципиальную схему сети аварийного освещения;

рс) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;

ст) план сетей электроснабжения в границах земельного участка, предоставленного для объекта капитального строительства;

ту) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

22 19. Подраздел "Система водоснабжения " раздела  8 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах (при наличии);

в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;

г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;

д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды;

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;

ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

з) сведения о качестве воды;

и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;

к) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;

л) описание системы горячего водоснабжения;

м) расчетный расход горячей воды;

н) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам;

о) иные тестовые материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование (перечень мероприятий по резервированию воды, описание системы автоматизации водоснабжения оборотного водоснабжения и мероприятия, обеспечивающие повторное использование тепла подогретой воды и пр.).

п) требования по гидрологическому обоснованию водоснабжение объекта;

р) требования по проекту бурения водозаборных и наблюдательных скважин.

в графической части

сп) принципиальные и/или аксонометрические схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;

тр) план сетей водоснабжения в границах земельного участка предоставленного для объекта капитального строительства;

ус) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

23 20. Подраздел "Система водоотведения" раздела 8 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения, станциях перекачки и очистки сточных вод, объеме сточных вод, концентрациях их загрязнений;

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, способов очистки, а также применяемых оборудования, аппаратуры и реагентов;

в) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

г) решения в отношении ливневой канализации централизованных ливневых систем водоотведения и расчетного объема дождевых стоков;

д) решения по сбору и отводу дренажных вод или обоснование отсутствия необходимости устройства дренажа

необходимость устройства дренажа определяется при проектировании (в т.ч. на основании результатов инженерных изысканий);

е) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов;

ж) требования по гидрологическому обоснованию закачки промстоков;

з) требования по проекту бурения поглощающих и наблюдательных скважин.

в графической части

иж) принципиальные и /или аксонометрические схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;

кз) план сетей водоотведения в границах земельного участка предоставленного для объекта капитального строительства;

ли) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

24 21. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 8 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение;

ж) сведения о потребности в паре - в случае его потребности;

з) обоснование размещения отопительного и вентиляционного оборудования, применения материалов для изготовления воздуховодов;

и) обоснование трассировки воздуховодов вентиляционных систем;

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем отопления при  пожаре, взрыве, отключении электроэнергии;

ил) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

км) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации, создавшейся в вентилируемом здании (помещении);

лн) описание мероприятий обеспечивающих удаление избытков тепла;

мо) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества;

нп) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли;

в графической части

ор) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха принципиальные схемы системы отопления, теплоснабжения, узла управления одного здания, в случае применения одинаковых решений (один тип системы отопления, способ присоединения к тепловым сетям, одно принципиальное решение по теплоснабжению приточных установок), в случае различных  решений предоставить  принципиальные схемы всех вариантов;

пс) схему паропроводов (при наличии);

рт) план сетей теплоснабжения в границах земельного участка предоставленного для объекта капитального строительства;

су) тепломеханические решения котельных и тепловых узлов (при наличии);

тф) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

25 22. Подраздел «Система связи и сигнализации» раздела 8 5 должен содержать:

в текстовой части

## а) характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении системы связи и сигнализации;

## б) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;

ав) характеристику кабельной канализации, предназначенной для размещения кабелей связи и сигнализации, включая коллекторы, кабельные шахты (кабельные колодцы), кабельные вводы, вертикальные и (или) горизонтальные лотки;

гб) характеристику размещаемых в объектах капитального строительства средств проектируемых сетей, систем связи и сигнализации и сооружений связи;

дг) описание системы связи и сигнализации (включая систему внутренней связи, систему радиофикации, систему оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, систему телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения - при наличии таких систем);

ед) обоснование принятых технических решений по подключению системы связи к сети связи общего пользования;

же) сведения о системах диспетчеризации, автоматизации по управлению инженерными системами и подъемно-транспортному оборудованию - при наличии таких систем;

зж) сведения о системах автоматической пожарной сигнализации и оповещения о чрезвычайных ситуациях - при наличии таких систем;

з) сведения о системах охранной сигнализации и контроля доступа, охранного видеонаблюдения - при наличии таких систем

дублирует подразделы КИТСО и ИБ;

и) сведения о локально-выделенных и оптико-волоконных сетях - при наличии таких систем;

к) сведения об иных слаботочных системах на объекте капитального строительства - при наличии таких систем (кроме систем КИПиА);

системы КИПиА имеют слаботочные сети, но они должны быть отражены в подразделе «Технологические решения»

в графической части

## л) структурные схемы систем связи и сигнализации;

м) план размещения наружных и внутренних средств связи и технических средств сигнализации, кабельной канализации, предназначенной для размещения кабелей связи, локальных вычислительных сетей (при наличии), иных слаботочных сетей включая коллекторы, кабельные шахты (кабельные колодцы), кабельные вводы, вертикальные и /или горизонтальные лотки в границах земельного участка предоставленного для объекта капитального строительства;

н) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

26 23. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 8 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов газового топлива для установок, потребляющих топливо;

б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;

в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих газовое топливо;

г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе;

д) обоснование топливного режима;

е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии;

ж) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов;

з) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа;

и) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов (при их наличии) и теплопроводов;

к) перечень сооружений резервного топливного хозяйства;

л) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода с учетом  границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем;

м) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;

н) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода;

о) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;

п) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения;

в графической части

р) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе;

рс) план расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа;

см) план сетей газоснабжения в границах земельного участка предоставленного для объекта капитального строительства.

27. Подраздел «Система пожаротушения» раздела 8 (в разработке).

28. Подраздел «Автоматизация и телемеханизация» раздела 8 (при необходимости) (в разработке).

29. Подраздел «Информационная безопасность» раздела 8 (при необходимости) (в разработке).

30. Подраздел «Комплексы инженерно-технических средств охраны» раздела 8(при необходимости) (в разработке).

31. Подраздел «Защита от коррозии» раздела 8 (в разработке).

32 25. Раздел 9 6 "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;

б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;

в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;

Решение об использовании местной рабочей силы не может регламентироваться проектной документацией по причине того, что в функции проектировщиков не входит определение строительных организаций и наличие в них местной рабочей силы отвечающих квалификационным требованиям для строительства объектов. Решение об использовании местной рабочей силы должно приниматься заказчиком и строительным подрядчиком на стадии получения разрешения и заключения договоров на строительство.

вг) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;

гд) характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства;

де) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи;

еж) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

жз) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

зи) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов;

ик) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;

кл) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций (при наличии);

лм) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

мн) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

но) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

оп) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

пр) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;

рс) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;

ст) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов;

ту) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;

в графической части

уф) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства);

фх) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (в случае если разработка такого плана установлена в задании на проектировании) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, организации движения транспортных средств и пешеходов, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.

33 26. Раздел 10 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса и/или демонтажа объекта или части объекта капитального строительства и должен содержать:

в текстовой части

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу и/или демонтажу;

в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

д) описание и обоснование принятого метода сноса и/или демонтажа;

е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса и/или демонтажа;

ж) оценку вероятности повреждения при сносе и/или демонтаже инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу и/или демонтажу;

к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (в случае если необходимость указанных мероприятий определена законодательством Российской Федерации);

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса и/или  демонтажа;

м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);

н) сведения об остающихся после сноса и/или демонтажа в земле и или в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу и/или демонтажу объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

в графической части

п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса и/или демонтажа объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

с) технологические карты-схемы последовательности сноса и/или демонтажа строительных конструкций и оборудования.

34. Раздел 11 «Технико-экономические показатели»

35 27. Раздел 12 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части

а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и /или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;

обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия по оборотному водоснабжению;

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе согласованные с правообладателем земельного участка мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (при наличии);

мероприятия по охране недр;

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов,; а также

согласованные с Росрыболовством мероприятия, направленные на сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости);

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;

д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;

е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями;

ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод.

36 28. Раздел 13 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также при наличии технических систем (средств) противопожарной защиты алгоритма работы таких систем (средств);

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства;

м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

в графической части

н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;

о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;

п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).

37 29. Раздел 14 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" должен содержать:

в текстовой части

а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия и создания безбарьерной среды;

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (в случае если на объекте капитального строительства предполагается использовать труд инвалидов);

в графической части

г) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, с указанием путей перемещения инвалидов;

д) поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.

е) иные графические  материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

38 30. Раздел 14.1 10.1.  «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» должен содержать:

в текстовой части

а) перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их эксплуатации включающих:

мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, в том числе  отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;

установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе  отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;

установление периодичности осмотров и контрольных проверок и/или мониторинга состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;

мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации зданий, строений и сооружений;

б) обоснование выбора машин, механизмов и  инвентаря, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;

в) сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений;

г) меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования используемого в процессе эксплуатации зданий, строений и сооружений.

д) сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;

е) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

39 31. Раздел 15 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

40 32. Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пунктом 39 31 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

в) наименование подрядной организации (при наличии);

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

41 33. Сметная документация, предусмотренная в пункте 39 31 настоящего Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Сметная документация на строительство объектов капитального строительства, финансируемое полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, составляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Если в указанном федеральном реестре отсутствуют необходимые сметные нормативы, по решению застройщика (технического заказчика) в установленном порядке могут разрабатываться индивидуальные сметные нормативы.

Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.

42 34. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 41 33 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты, (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

проектные и изыскательские работы, авторский надзор (глава 12).

43 35. Раздел 15.1 11.1. "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" должен содержать - подраздел 15.1 перенести в раздел 14 и присвоить ему порядковый номер 14.2 или регламентировать его разработку в разделе 44 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:

в текстовой части

а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении;

требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

иные установленные требования энергетической эффективности;

б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;

г) материалы, необходимые для составления проекта энергетического паспорта объекта капитального строительства;

в графической части

д) схемы планы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов.

44 36. Раздел 16 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, отраслевыми регламентами, стандартами организаций, нормами и правилами, в том числе:

а) декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов, разрабатываемую на стадии проектирования;

б) декларацию безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования;

в) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности;

г) иную документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации, отраслевыми регламентами, стандартами организаций, нормами и правилами.

_________________

Подраздел  «Декларация промышленной безопасности объекта» раздела12

Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» раздела 12

Подраздел 12.3.  «Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием» раздела 12

Подраздел 12.4. «Технико-экономическая часть. Оценка эффективности инвестиций»раздела 12