19) статью 69 изложить в следующей редакции:

"Статья 69.	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

2. Противопожарные расстояния от населенных пунктов, садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан, зданий, сооружений и строений до лесов должны обеспечивать нераспространение природных пожаров на объекты защиты.

3. Противопожарные расстояния до лесов определяются:

1) от зданий, сооружений и строений городских населенных пунктов до границ лесничеств, лесопарков (за исключением лесничеств и лесопарков на землях населенных пунктов) - не менее 100 метров;

2) от зданий, сооружений и строений городских населенных пунктов до границ лесничеств, лесопарков на землях населенных пунктов - не менее 30 метров;

3) от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесничеств, лесопарков - не менее 100 метров, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) от сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, зданий, сооружений и строений (за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 части 3 настоящей статьи и в статьях 70, 71, 73 настоящего Федерального закона) до границ лесничеств, лесопарков определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

4. Положения настоящей статьи применяются к вновь проектируемым зданиям, сооружениям и строениям, в том числе городских поселений и сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан.";

20) часть 4 статьи 70 изложить в следующей редакции:

"4. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных насаждениях, если их строительство связано с рубкой лесных насаждений, расстояние до границ лесничеств, лесопарков со смешанными насаждениями (хвойных и лиственных пород) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесничеств, лесопарков вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.";

21) часть 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:

"3. Расстояние от автозаправочных станций до границ лесничеств, лесопарков со смешанными насаждениями (хвойных и лиственных пород) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесничеств, лесопарков и прилегающих территорий автозаправочных станций должно предусматриваться наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.";

В пункте 60) статьи 1законопроекта:

в) в таблицах 12, 15, 17 и 18 слова "Лесные массивы" заменить словами "Лесные участки ";